## Slide 1
Применение фотоэффекта

## Slide 2
Фотоэлемент – устройство, в котором энергия света управляет энергией электрического тока или преобразуется в нее
Первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте, создал Александр Григорьевич Столетов в конце XIX века

## Slide 3
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
Вакуумные
Полупроводниковые

## Slide 4
К – катод;
А – проволочная петля (диск). Служит для улавливания фотоэлектронов
Фототелеграф, фототелефон
Кино: воспроизведение звука
Входит в схему фотореле: автоматы в метро и т.п.
Вакуумные фотоэлементы
При попадании света на катод фотоэлемента в цепи возникает электрический ток, который включает то или иное реле.

## Slide 5
Фоторезистор
Создают ЭДС и непосредственно преобразуют энергию излучения в энергию электрического тока
Сила тока зависит от интенсивности падающего света и сопротивления нагрузки R
Если фотоэлектрон остается внутри вещества, то наблюдается внутренний фотоэффект
Полупроводниковые фотоэлементы

## Slide 6
Полупроводниковые фотоэлементы
Фотоэлементы с p-n переходом создают ЭДС порядка 1-2 В. Выходная мощность достигает сотен ватт при КПД до 20%

## Slide 7
Вопросы для закрепления
Что называют фотоэлементом ?
В чем суть явления внешнего фотоэффекта?
Наиболее распространенные фотоэлементы?
В каких устройствах (приборах) применяются фотореле и фоторезистор?

## Slide 8: Спасибо за внимание !
Prezentacii.com