## Slide 1
Защита человека от вредных и опасных производственных факторов
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАВМИРОВАНИЯ
ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

## Slide 2
Защита от механического травмирования
Оградительные устройства
Предохранительные устройства
Блокирующие устройства
Ограничительные устройства
Тормозные устройства
Устройства автоматического контроля и сигнализации
Устройства дистанционного управления
Знаки безопасности

## Slide 3
Оградительные устройства
Назначение
Предназначены для предотвращения слу­чайного попадания человека в опасную зону.
Конструктивное выполнение
Передвижные
Переносные
Стационарные
Изготовление
Выполнение
Защитные кожухи
Двери
Козырьки
Барьеры
Экраны
Сплошные
Сетчатые
Материал изготовления
Металл
Пластмасса
Дерево

## Slide 4
Предохранительные устройства
Назначение
Предназначены для автоматическо­го отключения машин и оборудования при отклонении от нормального режима работы или при попадании человека в опасную зону
Подразделяются
Блокирующие
Ограничительные

## Slide 5
Блокирующие
устройства
Распространенные
Менее распространенные
Механическими
Электромехан.
Радиацион­ными
Фотоэлектрическими
Электро­магнитными (радиочастотными)
Пневматические
Ультразвуковые

## Slide 6
Ограничительные устройства
Это элементы механизмов и машин, рассчитанные на раз­рушение (или несрабатыва­ние) при перегрузках.
К ним относятся
Срезные штифты
Шпонки
соединяющие вал с приво­дом
Фрикционные муфты

## Slide 7
Тормозные устройства
Подразделяют
Колодочные
Дисковые
Конические
Клиновые
Применяют
Тормоза в автомобилях
Автоматические
Ручные
Полуавтоматические

## Slide 8
Устройства автоматического контроля и сигнализации
Назначение
Для обеспечения безопасной и надежной работы оборудования
Устройства контроля
Это приборы для измерения давлений, температуры, статических и динамических нагрузок и других параметров, характеризующих работу оборудования и машин.
Подразделяют
по назначению
информационные
предупреждающие
аварийные
По способу срабатывания
Автоматические
полуавтоматические

## Slide 9
Устройства сигнализации
Красный —запрещающий
Цвета
Желтый —предупреждающий
Зеленый —извещающий
Си­ний — сигнализирующий
Схемы
Указатели
Надписи

## Slide 10
Устройства дистанционного управления
(Стационарные и передвиж­ные) наиболее надежно решают проблему обеспечения безопасности, так как позволяют осуществлять управление работой оборудования с участков за пределами опасной зоны.
Знаки безопасности
Могут быть предупреждающими, предписыва­ющими и указательными и отличаются друг от друга цветом и формой. Вид знаков строго регламентирован ГОСТ 12.4.006—76*.

## Slide 11
Поражение электрическим током
При замыкании электрической цепи через тело человека
При прикосновении человека к сети не менее чем в двух точках.
Это происходит:
При двухфазном включении в сеть.
При однофазном включении в сеть или при контакте с токоведущими частями оборудования (клеммы, шины и т. п.)
При контакте с нетоковедущими частями оборудования (корпус станка, кассовый аппарат и т. п.), случайно оказавшимися под напря­жением из-за нарушения изоляции проводов (аварийный режим).
При возникновении напряжения шага.

## Slide 12
Напряжения прикосновения
При двухфазном включении
При двухфазном включении Uпр = Uл, где Uл — линейное напряже­ние сети, равное 1,73 Uф;
Uф — фазное напряжение. При однофазном включении Uпр = Uф
При аварийном режиме
При аварийном режиме напряжение прикосновения определяется как разность потенциалов корпуса оборудования φк и земли φэ, т. е. упр = фк — Фз- Уменьшение Uпр в этом случае возможно либо за счет снижения φк, либо за счет увеличения φэ (это используют при создании защитного заземления).

## Slide 13
Классификация помещений по опасности поражения током.
Помещения без повышенной опасности
Все помещения по ПУЭ делятся по степени поражения людей электрическим током на три класса: без повышенной опасности, повышенной опасности, особо опасные.
Это сухие, беспыльные помещения с нормальной температурой воздуха и с изолирующими (например, деревянными) полами, т. е. в которых отсутствуют условия, свойственные помещениям с повышенной опасностью и особо опас­ным.

## Slide 14
Помещения повышенной опасности ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ
УСЛОВИЯМИ:
Токопроводящая пыль, когда по условиям производства в помещениях выделяется токопроводящая технологическая пыль (напри­мер, угольная, металлическая и т, п.) в таком количестве,что она оседает на проводах, проникает внутрь машин, аппаратов и т. п.; такие помещения называются пыльными с токопроводящей пылью.
Токопроводящие полы — металлических, земляных, железобе­тонных, кирпичных и т. п.

## Slide 15
Помещения повышенной опасности ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ
УСЛОВИЯМИ:
Сыростью,
когда относительная влажность воздуха длительно превышает 70 %; такие помещения называют сырыми.
Высокой температурой,
когда температура воздуха длительно (свыше суток) превышает + 30 °С; такие помещения называются жар­кими
Возможностью одновременности прикосновения человека к име­ющим соединения с землей, с металлоконструкциями зданий, технологи­ческим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой.

## Slide 16
Помещения особо опасные
Характеризуются
условиями :
Oсобой сырости, когда относительная влажность воздуха близка к 100 % (стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);
Xимически активной или органической среды, т. е. помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образующие отложения или пле­сень, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования; такие помещения называются помещениями с химически активной или органической средой
Oдновременного наличия двух и более условий, свойственных помещениям с повышенной опасностью

## Slide 17
Применение малых напряжений
Малое напряжение — это напря­жение не более 42 В
применяемое в целях уменьшения опасности поражения человека электрическим током
Наибольшая степень без­опасности достигается при напряжениях до 10 В
На производстве применяют напряжения 12 и 36 В
В помещениях с повышенной опасностью для переносных электриче­ских устройств рекомендуется применять напряжение 36 В
Ручные электролампы —12 В
Ручной электроинструмент питается напряже­нием 36 В