## Slide 1
Министерство обороны Российской Федерации
Филиал Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева»
Министерства обороны Российской Федерации в г. Вольске
Вольск 2022
Тема 6 Безопасность военной службы на объектах службы
Занятие № 1 Противопожарная защита объектов склада горючего
(лекция)

## Slide 2
Учебные вопросы
Мероприятия противопожарной защиты
Молниезащита складов горючего.
Защита от статического электричества

## Slide 3
Литература
Основная:
Склады службы горючего: Электронное учебное. пособие. ̶ Вольск: ВВИМО, 2016.
Дополнительная:
Инструкция по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты и защиты от статического электричества сооружений Министерства обороны (ВСН-58-87).
Официальные документы:
Приказ МО РФ 2015 г. № 444 «Руководстве по обеспечению безопасности военной службы».
Приказ МО РФ 2019 г. № 88 «Об утверждении положения о ведомственной пожарной охране ВС РФ».
Приказ МО РФ 2018 г. № 695 «О введении в действии Инструкции по обеспечению ВС РФ пожарно-технической продукцией».
Постановление Правительства РФ 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

## Slide 4
1-й учебный вопрос
Мероприятия противопожарной защиты

## Slide 5
Выполнение задач, возлагаемых на службу пожарно-спасательной и местной обороны, осуществляется:
в Министерстве обороны РФ – службой пожарно-спасательной и местной обороны;
в видах Вооруженных Сил Российской Федерации, в округах, группах войск, армиях, родах войск, на флотах и флотилиях, в главных и центральных управлениях Министерства обороны РФ – органами управления службами видов ВС РФ, округов, армий, флотов, флотилий, главных и центральных управлений Министерства обороны РФ;
в гарнизонах, соединениях, воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, на предприятиях и в организациях Министерства обороны РФ – начальниками службы противопожарной защиты и спасательных работ, а там, где они штатами не предусмотрены, одним из офицеров, назначенным приказом командира (начальника);
в районах при наличии 70 и более воинских частей, закрепленных за органами противопожарной защиты и спасательных работ, – службой противопожарной защиты и спасательных работ; в других случаях – инспекторами противопожарной защиты районов.

## Slide 6
Основными задачами службы противопожарной защиты и спасательных работ на складе горючего являются:
предупреждение пожаров путем осуществления контроля за выполнением противопожарных мероприятий и установленных требований пожарной безопасности на складе горючего, а также при проектировании, реконструкции и строительстве зданий (сооружений);
обучение личного состава правилам пожарной безопасности и действиям при тушении пожаров;
предотвращение гибели и травмирования людей при пожарах;
содержание в исправности и постоянной готовности к действию пожарной техники и оборудования;
надзор за содержанием в исправности противопожарного водоснабжения, средств связи и пожарной сигнализации, дорог и подъездов к объектам склада, пожарным водоемам и гидрантам;
тушение пожаров и оказание помощи при стихийных бедствиях (наводнения, землетрясения, ураганы, обвалы и т.п.).

## Slide 7
Противопожарная защита на складах горючего осуществляется штатными пожарными командами. Численность личного состава штатных пожарных команд, а также количество пожарных автомобилей (мотопомп) определяется штатами в зависимости от пожарной опасности объекта и места дислокации склада. Во всех случаях численность команд противопожарной защиты и спасательных работ должна быть не менее 12 человек, а пожарных расчетов – 4 человека. Личный состав штатной пожарной команды размещается в специальном здании (пожарном депо), которое на складе горючего располагается вблизи технической территории, совместно с табельной противопожарной техникой с таким расчетом, чтобы расстояние до складских объектов, отнесенных по пожарной опасности к категориям А, Б и В, не превышало 1,5 км и к категориям Г и Д – 3 км.

## Slide 8
При возникновении пожара за пределами склада выезд пожарной команды склада горючего для оказания помощи производится в следующих случаях:
если возникший пожар непосредственно угрожает безопасности склада;
при возникновении пожара на объектах, расположенных от склада в радиусе до 5 км; выезд на пожары в радиусе свыше 5 км разрешается в каждом отдельном случае начальником склада в зависимости от численности личного состава пожарной команды, наличия пожарных автомобилей и местных условий.
В случае выезда пожарной команды на соседние объекты на складе оставляется боеспособный пожарный резерв личного состава команды и пожарной техники. Для несения службы на территории склада по предупреждению и тушению пожаров из состава пожарной команды ежедневно начальником пожарной команды назначается пожарный наряд. Свободный от наряда личный состав пожарной команды составляет резерв на случай усиления пожарного наряда при возникновении пожара.

## Slide 9
Для правильной организации службы противопожарной защиты и спасательных работ составляется план противопожарной защиты склада, состоящий из следующих разделов:
Общая инструкция по мерам пожарной безопасности. В ней указываются противопожарные мероприятия на территории склада, организация проведения огнеопасных работ и соблюдения режима курения на объектах склада, организация проверки объектов склада перед закрытием по окончании рабочего дня, сигналы пожарной тревоги, обязанности дежурного по складу при пожаре.
Расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожара.
Порядок эвакуации горючего, технических средств и имущества.

## Slide 10
К плану прилагаются следующие документы:
табель пожарным постам;
схема расположения дорог, пожарных водоисточников и средств пожаротушения;
расчет нормативной потребности запасов воды, пенообразователя и аппаратов для получения и подачи пены;
лист отметок о практической отработке плана противопожарной защиты;
инструкция по мерам пожарной безопасности в резервуарном парке, насосных станциях, хранилищах и других объектах с учетом их особенностей и пожарной безопасности;
инструкция по проведению мероприятий на период грозы;
выписка из приказа о назначении нештатной пожарной команды с перечнем объектов и пунктов работ, где назначаются пожарные посты.

## Slide 11
В подразделениях, сооружениях, хранилищах, мастерских, на пунктах работы с техническими средствами назначаются пожарные расчеты из постоянно или временно работающего личного состава. На пожарные расчеты возлагается контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в подразделениях, в местах производства работ , а также тушение пожаров и эвакуация имущества.
Пожарные расчеты выполняются на специальной доске, вывешиваемой в каждом хранилище, мастерской, лаборатории на видном месте.
На доске располагаются:
схема эвакуации техники (имущества);
инструкция по мерам пожарной безопасности.

## Slide 12
Пожарная профилактика на складах горючего.
Пожарная профилактика представляет собой единый комплекс заблаговременно предусмотренных организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение и локализацию пожаров и взрывов.
К этим мероприятиям относятся:
меры пожарной безопасности, предусматриваемые при проектировании и строительстве склада;
меры пожарной безопасности, принимаемые в период эксплуатации склада.

## Slide 13
Пожарно-профилактическая работа на складе осуществляется путем:
изучения пожарной опасности технологических процессов, веществ и материалов, хранимых на складе, конструктивных особенностей зданий и сооружений, систем водоснабжения, средств связи, сигнализации и других особенностей;
систематической проверки противопожарного состояния территории, резервуаров, трубопроводов, насосных станций и других сооружений, а также пунктов производства работ для своевременного выявления и устранения недостатков в организации пожарной защиты;
проверки организации службы и боевой подготовки пожарных команд;
проведения начальником службы противопожарной защиты (начальником пожарной команды) инструктажа личного состава пожарной команды о порядке выполнения работ по предупреждению пожаров;

## Slide 14
проверки исправности и правильного содержания стационарных пожарных систем, установок, оборудования, средств связи и сигнализации;
проведения массово-разъяснительной работы и обучения военнослужащих, рабочих и служащих правилам пожарной безопасности и тушения пожаров;
подготовки личного состава внештатных пожарных команд и пожарных расчетов к предупреждению и тушению пожаров;
установления контроля за выполнением приказов по противопожарной защите и предложений инспектирующих лиц;
усиления пожарно-постовой и дозорной службы во время проведения на складе массовой выдачи горючего, производства работ с горючим, а также во время грозы; проверки противопожарного состояния всех вскрытых хранилищ, лабораторий и других помещений по окончании в них работы.

## Slide 15
2-й учебный вопрос
Молниезащита складов горючего

## Slide 16
Большую опасность для объектов склада горючего представляет молния, которая может проявляться в форме прямого удара, а также ее вторичное проявление. При прямом ударе молнии происходят разрушения с большой вероятностью взрыва и возгорания. Это наиболее опасный вид проявления молнии, называемый первичным. Вторичные проявления молнии – электростатическая и электромагнитная индукция и занос высоких потенциалов через наземные и подземные коммуникации. Электростатическая индукция может быть причиной взрыва паров горючего при взрывоопасной концентрации, так как на незаземленных предметах находятся электростатические заряды, вызывающие искрение между металлическими элементами конструкций и оборудования. Надежной защитой от электростатической индукции является заземление всех металлических протяженных предметов (трубопроводов, арматуры, железной кровли и т.д.) или устройство экрана в виде металлической сетки на кровле.

## Slide 17
Здания и сооружения складов горючего по своему функциональному предназначению делятся на специальные и общевойсковые.
К специальным относятся такие объекты, которые при поражении молнией могут оказать вредное химическое, биологическое воздействие на окружающую среду (техническая территория; хранилища для боеприпасов, карбида кальция, сжиженных газов, химических веществ; лаборатория).
Здания общевойскового назначения – это жилые и административные строения, хранилища продовольствия и вещевого имущества и т.д.

## Slide 18
К категории I относятся здания и сооружения специального назначения, где хранятся взрывчатые вещества в открытом виде, а также здания и сооружения, внутри которых могут возникать взрывоопасные смеси паров горючего с воздухом, способные взорваться от электрической искры. Кроме того, к этой категории относятся здания и сооружения, в которых имеются негерметично закрытые аппараты и оборудование с ЛВЖ с температурой вспышки до 61 оС. К таким зданиям на складе горючего относятся: хранилища РТ и насосные станции для ЛВЖ.

## Slide 19
К категории II относятся здания и сооружения, где взрывчатые вещества и легковоспламеняющиеся жидкости хранятся в металлической укупорке; помещения, где эти вещества перерабатываются или хранятся в открытом виде, но в таких условиях, при которых электрическая искра не может вызвать пожара или взрыва сооружения, а также помещения, где имеются негерметично закрытые аппараты и оборудование с жидкостями, температура вспышки которых выше 61 оС, при условии, что жидкости могут образовать взрывоопасные смеси в объеме, не превышающем 5 % объема помещения и др. К таким зданиям и сооружениям относятся резервуарный парк и хранилища для ЛВЖ, сливно-наливные сооружения и устройства, площадки налива ЛВЖ в автомобильные цистерны, хранилища и площадки для хранения ЛВЖ в таре, хранилища для хранения технических средств перекачки и автомобильных цистерн, лаборатория.

## Slide 20
К категории III относятся здания и сооружения, в которых прямой удар молнии может вызвать пожар, механические разрушения, поражение личного состава. К таким зданиям относятся: резервуарный парк и насосная станция для ГЖ, сливно-наливные сооружения и устройства для ГЖ, открытые и закрытые раздаточные для ГЖ, хранилища и площадки для хранения ГЖ, наземные хранилища для хранения технических средств. Здания и сооружения III категории, при возгорании которых пожар может распространиться на объекты I и II категории, должны иметь защиту от ударов молнии по I категории.

## Slide 21
Молниеотводы бывают стержневыми и тросовыми; отдельно стоящими, изолированными и не изолированными от защищаемого здания. Наиболее часто применяются стержневые молниеотводы в виде мачт, возвышающихся над защищаемыми сооружениями. Они могут быть однократными и двукратными.
Зоны защиты в зависимости от требуемой надежности защиты от ударов молнии Рз делятся на зоны с Рз, равной 0,9999; 0,999; 0,99; 0,9 соответственно. Надежность зоны защиты определяется в зависимости от ожидаемого числа поражений объекта молнией в год, которое, в свою очередь, взаимосвязано с интенсивностью грозовой деятельности в различных районах России, а также класса взрывоопасной и пожароопасной зон согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

## Slide 22
Для зданий и сооружений, отнесенных к I и II категориям молниезащиты, сопротивление заземлителей молниезащитных устройств не должно превышать 10 . Ом, а к III категории – не нормируется. Заземлитель с токоотводом соединяется сваркой. Длина сварного шва должна быть не менее двойной ширины проводника прямоугольного и не менее шести диаметров круглого сечения.
Молниезащитные устройства за время эксплуатации подвергаются ежегодному осмотру и проверке исправности всех элементов, периодическому контролю и внеочередному осмотру.

## Slide 23
3-й учебный вопрос
Защита от статического электричества

## Slide 24
При перекачке слои горючего в результате трения между собой, со стенками резервуара или трубопровода в определенных условиях накапливают статическое электричество.
Статическим электричеством называются электрические заряды, появляющиеся на поверхности диэлектриков и удерживающиеся на них в течение длительного времени.

## Slide 25
Защите от проявления статического электричества подлежат все здания и сооружения, где могут образоваться взрывоопасные или пожароопасные концентрации паров горючего. Защита осуществляется путем заземления всех металлических трубопроводов, резервуаров, автоцистерн, автотопливозаправщиков, насосов, конструкций и деталей оборудования, на которых могут образоваться статические заряды. Заземляющие устройства для защиты от статического электричества, как правило, устраивают совместно с заземляющими устройствами для электрооборудования.

## Slide 26
В качестве заземлителей от статического электричества можно использовать заземлители по защите от вторичных проявлений молнии. В тех случаях, когда защите от статического электричества подлежат здания и сооружения, для которых молниезащита и заземление электрооборудования не осуществляются, устанавливается заземлитель любого профиля с сопротивлением растекания тока промышленной частоты не более 100 Ом.

## Slide 27
В целях защиты от проявлений статического электричества заземлению подлежат:
наземные, полузаглубленные и заглубленные резервуары для ЛВЖ, ГЖ и других жидкостей, являющихся диэлектриками и способных при испарении создавать горючие смеси паров с воздухом;
наземные и подземные трубопроводы через каждые 200 м их длины и дополнительно на каждом ответвлении с присоединением каждого ответвления к заземлителю;
железнодорожные рельсы сливно-наливных участков, электрически соединенные между собой, а также металлические конструкции сливно-наливных эстакад с двух сторон по длине;
металлические конструкции автоналивных устройств;
все механизмы и оборудование насосных станций для перекачки ЛВЖ и ГЖ;
металлические конструкции морских и речных причалов в местах производства слива (налива) ЛВЖ и ГЖ;
металлические воздуховоды и кожухи термоизоляции во взрывоопасных помещениях через каждые 40…50 м.

## Slide 28
железнодорожные цистерны, корпуса морских и речных судов, автоцистерны и автотопливозаправщики при сливе (наливе) ЛВЖ и ГЖ заземляются путем присоединения их к заземлителям с помощью гибких многожильных стальных или медных проводников поперечным сечением не менее 35 мм2 для корпусов наливных морских и речных судов и не менее 6 мм2 – для железнодорожных цистерн, автоцистерн и автотопливозаправщиков.
резинотканевые рукава спиральные (РБС) заземляются путем присоединения (пайкой) медного многожильного провода сечением более 6 мм2 к ершу и металлической обмотке, а гладкие рукава (РБГ) – путем пропуска внутри рукава такого же провода с присоединением его к ершам.
наливные устройства на участке выдачи горючего в автомобильный транспорт и тару должны оборудоваться инвентарными клеммами или болтовыми соединениями с гибкими проводниками для присоединения их к автоцистернам. Присоединение заземляющих проводников необходимо производить при закрытых задвижках и крышке колпачка цистерны.