## Slide 1: Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.
17.04.2020.

## Slide 3
Приспособления, служащие для преобразования силы, называют механизмами.
К простым механизмам относятся:
- рычаг, блок, ворот;
- наклонная плоскость, клин, винт.

## Slide 10: Рычаги
Рычаг представляет собой твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры.
В зависимости от взаимного расположения точки опоры, точки приложения усилия и точки приложения нагрузки различают рычаги первого и второго рода.

## Slide 11
F1
F2
A
O
B
В рычагах первого рода точка опоры O расположена
между точками приложения усилия B и нагрузки A.
F1
F2
A
O
B
В рычагах второго рода точка опоры O и точка приложения усилия B находятся на противоположных концах, а точка приложения нагрузки A расположена между ними

## Slide 12
Наиболее распространенными примерами рычага первого рода являются плоскогубцы, лом и ножницы.

## Slide 13
Примеры рычага второго рода – щипцы для раскалывания орехов, тачка.

## Slide 15: Плечо силы
Кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует на рычаг сила, называется плечом силы.

## Slide 16
Вывод: при помощи рычага большую силу можно уравновесить меньшей

## Slide 17: Дайте мне точку опоры и я переверну мир

## Slide 18
С помощью рычага рабочий поднимает плиту массой 120 кг. Какую силу он прикладывает к большему плечу рычага, равному 2,4 м, если меньшее плечо 0,8 м?
Рассмотрим задачу:

## Slide 19
Дано: Решение:
m= 120 кг из правила равновесия рычага,
L1 =2,4 м получим F1∙ L1 = F2∙ L2 .
L2 = 0,8 м Сила F2 = Р (весу плиты).
g= 10 Н/кг Р= m ∙ g= 120 ∙ 10 = 1200 H
Тогда F1= F2 ∙ L2 ꞉ L1 = 1200 ∙ 0,8 ꞉ 2,4=
Найти: F1-? 400 Н.
Ответ: 400 Н.

## Slide 20
Домашнее задание: §57,58 прочитать, выучить термины и формулу. Решить задание: «Муравей и слон».
F1
F2
l1
l2
Масса муравья – 6 мг
Масса слона – 6 т
Правое плечо силы (слона) – 1 м
Определите левое плечо силы.