## Slide 1: Тема занятия №12: Интерфейсы шин ПК

## Slide 2
К интерфейсам относятся:
порты,
шины,
сетевые интерфейсы.

## Slide 3
Порт — специализированный разъём в компьютере, предназначенный для подключения оборудования определённого типа.
Обычно портами называют разъёмы, предназначенные для работы периферийного оборудования.
К портам относят:
Параллельный порт (LPT)
Последовательный порт (COM)
USB-порт
PATA/SATA (для подключения накопителей)
IEEE 1394 (FireWire) (для подключения ПУ)
PS/2 (для подключения мыши и клавиатуры)

## Slide 5
Интерфейсы для подключения внутренних устройств
ATA (англ. Advanced Technology Attachment) — параллельный интерфейс подключения накопителей (жёстких дисков и оптических дисководов) к компьютеру.
В 1990-е годы был стандартом на платформе IBM PC.
В настоящее время вытесняется своим последователем — SATA и с его появлением получил название PATA (Parallel ATA).

## Slide 6
2) ISA
Шина ISA является основной шиной на материнских платах устаревших компьютеров типа PC AT.
На новых материнских платах этот интерфейс либо отсутствует, либо представлен всего 1-2 слотами (разъемами) расширения для подключения устаревших компонентов.
Конструктивно шина ISA представляет собой разъем на материнской плате, состоящий из двух частей — 62-х контактного и примыкающего к нему 36-ти контактного сегментов.
Максимальная пропускная способность шины ISA не превышает 5,55 Мбайт/с.
Через интерфейс ISA раньше подключались практически все компоненты персонального компьютера, такие, как видеокарты, контроллеры ввода-вывода, контроллеры жестких и гибких дисков, модемы, звуковые карты и прочие устройства.

## Slide 7
5 разъёмов 16-битной и 1 разъём 8-битной шины ISA
Видеокарта на шине ISA
(Trident 512k)

## Slide 8
3) EISA (Расширенная ISA).
В разъемы шины EISA можно вставлять как платы для шины ISA, так и для EISA. Максимальная пропускная способность — 32 Мбайт/с. На современных материнских платах шина EISA уже не встречается.
Три слота шины EISA.

## Slide 9
4) VLB
Этот интерфейс является 32-х разрядным расширением шины ISA. Шина VLB располагается на материнской плате и конструктивно выглядит как 116-ти контактный дополнительный разъем. Тактовая частота шины VLB — до 50 МГц, максимальная пропускная способность 130 Мбайт/с.
Через этот интерфейс подключались в основном видеокарты. В настоящее время интерфейс VLB встречается только на старых компьютерах.
Слоты VLB и ISA на материнской карте

## Slide 10
5) PCI — шина ввода/вывода для подключения периферийных устройств к материнской плате компьютера.
Этот интерфейс не совместим ни с одним из предшествующих.
Конструктивно разъем состоит из двух следующих подряд секций по 64 контакта. Внутри второй секции имеется пластмассовая поперечная перегородка (ключ) для предотвращения неправильной установки карт. Разъемы PCI и карты к ним поддерживают уровни сигналов либо 5 В., либо 3,3 В., либо оба уровня (универсальные). В первых двух случаях карты должны соответствовать уровню сигнала разъема, универсальные карты ставятся в любой разъем.
Интерфейс PCI обеспечивает автоматическую конфигурацию компонентов при установке (Plug-and-Play).

## Slide 11
Разъём 64-разрядной PCI в Power Macintosh
Белые разъёмы на материнской плате — 32-разрядные PCI.
Разъёмы PCI-X на материнской плате сервера FSC Primergy TX200 S2. Синий разъём заполнен специально предназначенной платой нуль-канального RAID (zero-channel RAID, ZCR)

## Slide 12
6) PCMCIA
Интерфейс PCMCIA служит для подключения внешних устройств к мобильным компьютерам класса NoteBook. Поддерживает автоматическую конфигурацию Plug-and-Play, подключение и отключение устройств в процессе работы компьютера («горячее» подключение). Конструктивно представляет собой миниатюрный 68-ми контактный разъем.

## Slide 13
7) USB
(Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина). К одному USB каналу можно цепочкой подключить до 127 внешних устройств. На современных материнских платах обычно имеется по два канала USB на контроллер. Обмен данными по шине USB проходит в пакетном режиме при максимальной пропускной способности до 12 Мбит/с, в версии 2.0 скорость увеличена до 300Мбит/с

## Slide 14
8) AGP (Accelerated Graphics Port — Ускоренный графический порт).
Этот интерфейс предназначен исключительно для подключения видеоадаптеров. Шина AGP позволяет видеоадаптеру связываться с оперативной памятью непосредственно, разгружая тем самым системную шину.
Максимальная пропускная способность шины AGP— до 1066 Мбайт/с. Конструктивно выглядит как отдельный разъем на материнской плате. Никакие другие компоненты, кроме видеоадаптеров, к AGP подключить нельзя.

## Slide 15
9) IEEE 1394 имеет другое название FireWire.
С помощью интерфейса IEEE1394 могут подключаться как внутренние, так и внешние устройства (всего до 127 устройств на один контроллер).
Максимальная пропускная способность достигает 50 Мбайт/с; разрабатываются модификации интерфейса, способные передавать данные со скоростью 200 Мбайт/с и даже 800 Мбайт/с.
Главным достоинством интерфейса IEEE1394 являются скорость и простота подключения нескольких устройств по единому шестижильному кабелю: две жилы обеспечивают питание, четыре — служат для обмена данными. Согласно требованиям спецификации РС’99, новый интерфейс призван заменить IDE/ATA при подключении жестких дисков, CD-ROM и DVD дисководов, а также рекомендуется для соединения с высокоскоростными внешними устройствами — цифровыми видеокамерами, видеомагнитофонами, различными накопителями.

## Slide 16
10) SCSI
Существует несколько вариантов интерфейса SCSI («скази»), отличающихся количеством подключаемых устройств, максимальной пропускной способностью и максимальной длиной шлейфа.
Через интерфейс SCSI чаше всего подключаются высокоскоростные устройства, такие, как жесткие диски, CD дисководы, сканеры.
Для обеспечения работы компонентов с интерфейсом SCSI требуется наличие на компьютере специального SCSI хост-адаптера, вставляемого в слот расширения материнской платы или встроенного в системную плату.
Существуют следующие спецификации SCSI-1; SCSI-2; SCSI-3.
Скорость передачи данных по шине SCSI может составлять от 5 Мб/с (SCSI-1) до 80 Мб/с (SCSI-3).

## Slide 18
11) UAS — используется для высокоскоростного обмена с USB-устройствами хранения, таких как жесткие диски, твердотельные диски и флэш-накопители .

## Slide 19
12) IDE (ATA)
Этот интерфейс предназначен только для подключения жестких дисков и других накопителей. В большинстве случаев контроллер IDE/ATA встроен в системную плату и поддерживает два разъема IDE (Primary — Первичный и Secondary — Вторичный), к каждому из которых можно подключать по два устройства (Master и Slave — ведущий и ведомый). Максимальная пропускная способность интерфейса IDE — до 66 Мбайт/с.
Для обеспечения совместимости с накопителями, отличными от жестких дисков, существует протокол обмена данными ATAPI (АТА Packet Interface — Пакетный интерфейс АТА). Интерфейс IDE/ATA будет постепенно заменяться интерфейсом IEEE 1394.

## Slide 20
13) SATA (англ. Serial ATA) — последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации. SATA является развитием параллельного интерфейса ATA (IDE), который после появления SATA был переименован в PATA (Parallel ATA).

## Slide 21
14) PCI Express— компьютерная шина, использующая программную модель шины PCI и высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных.