## Slide 1
Навчальні матеріали 2020
Нова категорія!
Мікрохвильові печі

## Slide 3
PMWO 25 IX
PMWO 20 IX
PMWO 25 BL
Нова категорія
Мікрохвильові печі
Серія PMWO 20
Серія PMWO 25
Об’єм: 20 л
Режими: мікрохвильовий
Управління: механічне
Колір фронтальної частини: нержавіюча сталь/чорний
Об’єм: 25 л
Режими: мікрохвильовий + гриль
Управління: електронне кнопкове
Колір фронтальної частини: нержавіюча сталь/чорний
Автоменю

## Slide 4
Об’єм: 20 л
Тільки мікрохвилі
Потужність магнетрона: 800 Вт
Механічне управління
Матеріал фронтальної (видимої) частини: нержавіюча сталь/ фарбована у чорний колір сталь
Матеріал декоративної рамки: пластик чорного кольору/ накладка з нержавіючої сталі/накладка з фарбованої у чорний колір сталі
Матеріал корпусу: оцинкована сталь
Матеріал камери: нержавіюча сталь
Дверцята: відчиняються кнопкою
Діаметр поворотного стола: 270 мм
Розморожування по вазі продукта
Гарантія: 3 роки
Мікрохвильові печі Pyramida PMWO 20

## Slide 5
Об’єм: 25 л
Мікрохвилі + гриль + комбіновані режими
Потужність магнетрона: 900 Вт
Потужність кварцового гриля: 1200 Вт
Електронне кнопкове управління
Багатофунціональна поворотна ручка, дисплей, годинник, таймер
Авторозморожування по типу та вазі продуктів
Автоменю (8 програм автоматичного приготування)
Приготування у режимі гриль або комбінованих режимах
Швидке приготування/швидкий старт (+30 сек)
Блокування від дітей
Матеріал фронтальної (видимої) частини: нержавіюча сталь / фарбована у чорний колір сталь
Матеріал декоративної рамки: пластик чорного кольору / накладка з нержавіючої сталі / накладка з фарбованої у чорний колір сталі
Матеріал корпусу: оцинкована сталь
Матеріал камери: нержавіюча сталь
Дверцята: відчиняються кнопкою
Діаметр поворотного стола: 315 мм
Гарантія: 3 роки
Мікрохвильові печі Pyramida PMWO 25
Notes: <number>

## Slide 6
Легко монтується у стандартну меблеву нішу
Мікрохвильові печі
Схема вбудовування
Notes: <number>

## Slide 7
Принцип роботи мікрохвильових печей
Принцип роботи мікрохвильової печі базується на впливі мікрохвиль на водовмісні продукти, які розміщено всередині камери приладу.
До складу продуктів харчування входять багато речовин: вода, мінеральні солі, жири, цукор, які складаються з молекул. Під дією мікрохвильового випромінювання молекули води починають хаотично рухатися, що викликає тертя і виділення тепла, що і служить причиною розігріву їжі.
Мікрохвилі працюють тільки у відносно невеликому поверхневому шарі їжі, не проникаючи всередину глибше, ніж на 1-3 см. Тому нагрівання продуктів відбувається за рахунок двох фізичних механізмів - прогріву мікрохвилями поверхневого шару і подальшого проникнення тепла в глибину продукту за рахунок теплопровідності.
Рекомендація до готування та розігріву їжі: якщо потрібно приготувати в мікрохвильовці, наприклад, великий шматок м'яса, краще не включати піч на повну потужність, а працювати на середній потужності, при цьому збільшити час перебування шматка в печі. Тоді тепло з зовнішнього шару встигне проникнути в глибину шмату м'яса і добре пропече внутрішню частину, а зовні шматок не підгорить. З тих же міркувань рідкі продукти, наприклад супи, краще періодично помішувати, виймаючи час від часу з печі.

## Slide 8
Конструкційні особливості мікрохвильової печі
СВЧ хвилі
Камера
Захисний слюдяний екран
Випромінювач магнетрону
Магнетрон
Вентилятор
Високовольтний трансформатор
Електромотор піддону
Піддон що постійно обертається
Джерелом мікрохвильового випромінювання є електронний електровакуумний прилад – магнетрон
Отвір для випромінювання мікрохвиль закрито спеціальним слюдяним екраном, який захищає його від забруднення часточками їжі, рідини та жиру. Випромінюванню мікрохвиль такий екран не заважає, а являючись діелектриком, гарантує абсолютно безпечну роботу магнетрона. Слюдяний екран з часом забруднюється від попадання на нього часточок їжі, рідини і жиру, та може почати розшаровуватися або обвуглюватися. Тому важливо утримувати його сухим та чистим. Якщо слюдяний екран пошкоджено - мікрохвильова піч працювати не буде, а користуватися нею стає небезпечно. При необхідності пошкоджений слюдяний екран легко замінити на новий.
Мікрохвилі, які випромінюються у камеру мікрохвильової печі, відбиваються від стінок і потрапляють на продукти розігріваючи їх. Для того щоб мікрохвилі проникали в продукти рівномірно, у камері мікрохвильовки розміщено спеціальний піддон із загартованого скла, що спирається на невеликі ролики і постійно та рівномірно обертається разом з продуктами, відносно точки випромінювання мікрохвиль.
Дверцята мікрохвильової печі завжди багатошарові: з скляних або пластмасових пластин чи плівок. Між пластинами обов'язково є захисна сітка виготовлена з перфорованого металевого листа, яка надійно відбиває мікрохвилі від дверцят назад, в порожнину печі. Отвори перфорації – дуже малі. І хоча вони роблять захисну сітку і самі дверцята прозорими для огляду, все ж не дають можливості мікрохвилям пройти крізь них.

## Slide 9
Чим відрізняються мікрохвильові печі? Види мікрохвильових печей
Стандартна (Соло/тільки мікрохвилі)
Виробляє тільки мікрохвильове випромінювання, функцій гриля в даному типі печей не передбачено. Може використовуватися для розморожування, розігрівання їжі або приготування різних страв. Основна перевага - невисока ціна.
Комбінована (мікрохвилі + гриль)
Поєднує всі функції стандартної, але додатково є можливість використання внутрішнього гриля. Це дозволяє готувати всілякі запечені страви.
Конвекційна (мікрохвилі + криль + конвекція)
Має найширші можливості, що дозволяють використовувати СВЧ піч з максимальною гнучкістю.
Особливість конструкції таких моделей: крім звичайних мікрохвиль і гриля, є додатковий кільцевий нагрівальний елемент з вентилятором примусової конвекції (режим конвекції), який рівномірно розподіляє тепло всередині камери. Така СВЧ піч поєднує в собі різні режими приготування: і мікрохвилі, і гриль, і функції духовки. Використовувати ці функції приготування можна окремо або разом. У більшості мікрохвильових печей такого типу є можливість комбінувати кілька функцій між собою. Майже повноцінна конкуренція традиційним духовим шафам.

## Slide 10
Чим відрізняються мікрохвильові печі? Типи управління
Механічне
Найпростіший та дуже поширений тип управління з двома механічними ручками. Одною ручкою-регулятором налаштовується необхідна потужність випромінювання /ступінь нагріву (інколи вмикаються режими гриля або комбіновані режими приготування: мікрохвилі + гриль, інколи фіксована вага продукту для розоморожування), а другою ручкою налаштовується час, який потрібен для приготування.
Електронне (кнопкове)
Мікрохвильові печі з електронним (кнопковим) управлінням мають дисплей з цифровим годинником, універсальну багатофункціональну поворотну ручку та кнопки кнопки за допомогою яких вмикаються та активуються додаткові функції та додаткові режими приготування. Мають функцію таймер зі звукоковим сигналом, функції автоматичне меню, авторозморожування, швидке нагрівання, тощо.
Сенсорне
Мікрохвильові печі з сенсорним управлінням функціонально дуже схожі на моделі з електронним (кнопковим) управлінням . Вони також мають мають дисплей з цифровим годинником, додаткові функції та додаткові режими приготування. Мають функцію таймер зі звукоковим сигналом, функції автоматичне меню, авторозморожування, швидке нагрівання. Сенсорна панель управління являється гладкою суцільною поверхнею, без щілин та виступів. Тому вона має одну превагу: за нею легше доглядати.

## Slide 11
Чим відрізняються мікрохвильові печі? Матеріал камери печі
Камера мікрохвильових печей виготовляється з металу з різним покриттям:
Порошкова фарба
У найдешевших моделях СВЧ-печей внутрішня поверхня стінок камери покрита порошковою фарбою. Таке покриття не відрізняється надмірною стійкістю до дії високих температур, тому майже не застосовується в моделях, де додатково до мікрохвиль, їжа готується за допомогою гриля.
Емаль / Керамічне покриття
Більш стійким є покриття стінок камери емаллю або спеціальним керамічним покриттям. Стінки з таким покриттям легко миються і витримують високі температури. Можливим недоліком емалі або керамічного покриття є їх відносна крихкість по відношенню до ударів.
Нержавіюча сталь
Найбільш універсальним варіантом є камери виготовлені із нержавіючої сталі. Плюси цього матеріалу: нержавіюча сталь легко витримує високу температуру, підвищену вологість, вплив хімічно-активних речовин та має стійкість до механічних пошкоджень.

## Slide 12
Чим відрізняються мікрохвильові печі? Об’єм камери. Відкривання дверцят
Чим більше розміри камери, тим більше зовнішні габарити самого пристрою.
Найбільш розповсюджені моделі від 17 до більш ніж 30 літрів:
до 20 л – підійде для сім'ї з 2х-3х чоловік, або коли це Стандартна мікрохвильва піч (Соло / тільки мікрохвилі)
20-28 л – підійде для сім'ї з 3х-4х чоловік, або коли це Комбінована мікрохвильова піч (мікрохвилі + гриль) чи Конвекційна мікрохвильова піч (мікрохвилі + криль + конвекція) у яких будуть не тільки розігрівати їжу, а і готувати її.
Мікрохвильові печі різняться залежно від сторони відкривання дверцят: або в сторону, або вниз
Самі дверцята мікрохвильових печей також різняться залежно від способу відкривання: або за допомогою кнопки на панелі курування, або за допомогою ручки безпосередньо на дверцятах

## Slide 13
Чим відрізняються мікрохвильові печі? Гриль
Існує два найбільш росповсюджених типи гриля:
1. Стандартний інфрачервоний гриль (ТЕН – Трубчатий ЕлектроНагрівач).
ТЕН – це найбільш росповсюджений та дешевий тип нагрівача. Такий гриль зазвичай розміщується зверху, у камері мікрохвильвої печі. В деяких моделях може бути рухомим (може трохи опускатися), що зручно для приготування «пласких» страв, та полегшує догляд за камерою мікрохвильовки, оскільки його можна опустити для прибирання верхньої стінки камери.
2. Кварцевий гриль.
Головною перевагою є значно вища ніж у звичайного ТЕНа швидкість нагрівання та значно вища температура максимального нагріву. Має вигляд здвоєної трубки, яка виготовлена із міцного термостійкого кварцевого скла, у якій розташована нагрівальна спіраль. Розміщується на верхній стінці камери. Час нагріву кварцевого гриля до максимальної температури близько 1 хвилини проти 3 хвилин у ТЕНа, а максимальна температура нагрівання* близько 800 0С проти 650 0С у ТЕНа. Ефективність дії кварцегого гриля також підвищується завдяки тому, що його зазвичай розміщують у спеціальному тепловідбиваючому корпусі. Кварцевий гриль може «самоочищуватися» завдяки дуже високій температурі нагрівання: часточки жиру або їжі при регулярному користуванні грилем просто згоряють на поверхні його захисної кришки.
* максимальна температура нагрівання беспосередньо спіралі нагрівального єлемента, а не температура у камері мікрохвильової печі

## Slide 14
Чим відрізняються мікрохвильові печі? Додаткові функції
Кухонний таймер. Подає звуковий сигнал по закінченню налаштованного проміжку часу, на непрацюючій мікрохвильовці. Використовується для контролю часу приготування на інших кухонних приладах.
Розморожування. Цей режим є у всіх сучасних моделей. Багато мікрохвильовок мають автоматичну розморозку, коли час і потужність розморожування обираються самим приладом, залежно від типу і ваги продуктів.
Автоматична підтримка температури. Після завершення приготування підтримує їжу в теплому стані.
Експрес-розігрів. Мікрохвильовка вмикається одним дотороком і працює на максимальній потужності протягом 30 секунд. Кожний наступний доторк це + 30 секунд роботи на максимальній потужності.
Блокування від дітей. Після заблокування панелі керування, дитина не зможе самостійно увімкнути мікрохвильву піч, або гратися з нею.
Автоматичне меню. Принцип цієї функції полягає в тому, що на дисплеї можна вибрати потрібну Вам страву і налаштувати вагу/кількість. Програма самостійно обчислює, скільки для приготування саме цієї страви необхідно часу при оптимальній потужності.

## Slide 15
Якщо з часом у камері приготування мікрохвильової печі з’явився неприємний запах - його можна легко позбавитись. Для цього налийте у глибоку термостійку ємність невелику кількість води додайте та лимонний сік. Поставте на 5 хвилин в піч в режимі мікрохвиль. По закінченні протріть камеру шматком м’якої тканини або паперовим полотенцем
Регулярно очищайте стінки камери приготування. Для цього покладіть у глибоку термостійку ємність половину лимона і додайте 300 мл води. Поставте на 10 хвилин в піч в режимі мікрохвиль. По закінченні протріть камеру шматком м’якої тканини або паперовим полотенцем
На верхній частині правої внутрішньої стінки камери приготування печі знаходиться спеціальний захисний слюдяний екран, який захищає магнетрон. Він завжди повинен залишатися чистим. Регулярно очищайте його вологою тканиною та протирайте після цього досуха. Залишки їжі або краплини жиру чи будь-якої рідини, що потрапляють на захисний слюдяний екран, можуть на ньому обвуглитись та вивести з ладу і сам екран і магнетрон. Пошкодження захисного слюдяного екрана через його забруднення – це найпоширеніша серед усіх можливих поломок мікрохвильових печей.
Для того щоб зменшити забруднення камери приготування мікрохвильової печі, придбайте у роздрібній мережі спеціальний захисний пластиковий ковпак, яким можна накривати продукти під час приготування у мікрохвильовій печі. Він унеможливлює попадання частинок їжі, жиру чи рідини на стінки камери приготування, дверцята та на захисний слюдяний екран.
Догляд за мікрохвильовою піччю
Notes: <number>