## Slide 1: Розробка системи автоматизації процесу освітлення діоксиду титану перед фільтрацією
Підготував студент групи 4-А-97
Павленко Д.С.
Керівник: к. т. н. Стеценко Д. О.

## Slide 2: Вступ
Автоматизація — один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко- математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Хімічна промисловість є однією з найрозвинутіших в нашій країні. До автоматизації хімічної промисловості слід підходити дуже уважно, так як в ній використовуються продукти, які можуть дуже нашкодити, як здоров’ю людини так и навколишньому середовищу.

## Slide 3: Характеристика об’єкта автоматизації
Контрольна фільтрація призначена для тонкого очищення титанового розчину від механічних забруднень. Титановий розчин надходить із робочого комплексу випарювання. Фільтрація проводиться на рамному фільтрпресі. Перед фільтрацією проводять намивання перліту, що теж додається в розчин. Відфільтрований титановий розчин передається на експлуатаційний відділ гідролізу. Відфільтрований корж транспортером переправляється у відвал.

## Slide 4
Рисунок 1 – Завдання на розробку системи автоматизації

## Slide 5: Техніко-економічне обгрунтування
В процесі фільтрації бере участь 10 вакуум-фільтра із продуктивністю процесу фільтрування 3 м3/год., тобто в сумі продуктивність складе 30 м3/год. На кожний вакуум-фільтр іде витрата по енергоресурсах, а саме: електроенергія для обертання барабанних вакуум-фільтрів і пара для підігріву розчину й підтримки необхідної температури для відповідного протікання процесу, а також додаткова обробка на станції нейтралізації стічних вод. Плюс ручне керування обслуговуючого персоналу, а саме постійне перекриття-відкриття задвижок, вибір оптимальної швидкості барабанного вакуум-фільтра, додавання води й деревного борошна й т.д.
Із цього випливає, що необхідно впровадити таку систему керування й технологію, щоб підвищити продуктивність і знизити витрати енергоресурсів, а також перекласти роботу людини на технологічно-розвинені системи і засоби керування.

## Slide 6
Завдання контролю виробництва полягає у своєчасному виявленнівідхилень від встановленого режиму, що дозволяє швидко усунути їх і запобігти порушенням режиму на інших стадіях процесу.
Нині існує безліч фільтрів, але було вибрано камерний фільтрпрес виробництва Чехії. Необхідно відзначити, що для заміни морально-застарілих 10 вакуум-фільтрів барабанного типу буде потрібно тільки один фільтрпрес камерного типу. Його продуктивність становить 30 м3/годину. При цьому він повністю автоматизований і відпрацьовує поставлене завдання знову й знову до зупинки або відключення виробничим персоналом. Варто відзначити економію простору на якому розташований фільтрпрес, економію електроенергії, пари. Також з фільтра немає стічних вод, а відходи у вигляді сухих коржів видаляються у відвал.

## Slide 7: Схема та технічні засоби автоматизації
У діючих і споруджуваних цехах по виробництву двоокису титана в СНД і на більшості діючих заводів за рубежем усе ще застосовується сірчанокислотний спосіб переробки ільменітового концентрату, принципова схема якого наведена нижче.
Спосіб полягає в розкладанні ільменітового концентрату міцною сірчаною кислотою, вищолочування отриманої суміші сульфатів, відновленні тривалентного заліза у двовалентне, очищенню розчину від механічних суспензій, виділенні з розчину частини залізного купоросу кристалізацією й центрифугування його. Розчин упарюється під вакуумом, проводиться гідроліз сульфату титана, у результаті якого з розчину випадає білий осад гідроокисів титана, так звана метатитанова кислота.

## Slide 8
Рисунок 2 – Принципова схема виробництва двоокису титана

## Slide 9
Рисунок 3 – Схема автоматизації

## Slide 10
На схемі автоматизації крім збірників, насосів, фільтрпреса й трубопроводів також показані первинні перетворювачі, прилади й засоби автоматизації розташовані як по місцю, так і на щиті керування. Так установлені первинні перетворювачі температури термоперетворювачі опору (ТСП 100П) з вбудованим термоперетворювачем НТП-2 на поз.1а й 2а. Принцип дії їх заснований на здатності міняти свій опір при зміні температури. Вихідним сигналом датчика є 4 - 20мА тому його відразу можна підключати до контролера.
Рисунок 4 - Перетворювач температури ТСП 100П

## Slide 11
На поз.5а з виносом установлено первинний перетворювач вимірювання витрата рідини ВЛР 2301. Він призначений для виміру, індикації й перетворення значення витрати рідини через первинний перетворювач в уніфікований вихідний електричний сигнал постійного струму 4 - 20мА. Принцип дії заснований на явищі електромагнітної індукції, магнітна система складається із двох обмоток із сердечниками, розташованими по обох сторони від немагнітної труби.
Рисунок 5 - Витратомір ВЛР 2301

## Slide 12
Під поз.2г і 3е з розташовано кульові крани типу СФ. Вони призначені для застосування в якості запірних і регулюючих пристроїв у технологічних лініях. Вони оснащені пневматичними приводами із пружинним поверненням і управляються стисненим повітрям. Вхідний командний сигнал – аналоговий пневматичний з електро-пневмоперетворювача (ЭП 3211) 0,2 – 1,0 кгс/см2. На ЭП 3211 приходить аналоговий сигнал 4 - 20 мА з модуля контролера.
Рисунок 6 - Електро-пневмоперетворювач ЭП 3211

## Slide 13
Вершиною в автоматизації даного проекту є мікропроцесорний контролер FXCPUProtokol \ FX2N3.04.1 (Рисунок 3.4) з панеллю керування Е700 6.0Х фірми MITSUBISHI ELECTRIC.
Рисунок 7 – Мікропроцесорний контролер FXCPUProtokol \ FX2N3.04.1
Рисунок 8 – Панель керування
Е700 6.0Х

## Slide 14
Дозатор призначений для дозування несхильних до злипання порошкоподібних продуктів з об'ємною масою ( 0,4 – 0,8) г/см3.
Рисунок 9 – Автоматичний дозатор
ДВА ТКМ2

## Slide 15: Опис принципових схем
Схема електрична принципова живлення повинна забезпечувати необхідну надійність живлення, що відповідає якості електроенергії (припустимі відхилення і коливання напруги, пульсацію кривої), зручність і безпеку обслуговування.
На цій схемі відображенні прилади які підключаються в електромережу і зв’язані з автоматичними вимикачами. Вибір автоматичних вимикачів здійснюється із розрахунку потужностей і напруги відображених на цій схемі.
Для введення напруги використовуються автоматичні вимикачі двухполюсні типу АBL6K AC 25Si 25A, для освітлення щита та живлення розетки вимикач двухполюсний типу BA 47-29M/2, напруга на прилади подається автоматичними вимикачами однополюсними BA 47-29M/1.

## Slide 16
Рисунок 10 - Схема електрична принципова електричної мережі

## Slide 17
Схема сигналізації розроблена на базі дискретних виходів ПЛК за допомогою світлосигнальної арматури.
Рисунок 11 – Підключення виходів ПЛК

## Slide 18
Для індикації поточного стану апаратури були використані сигнальні лампи
MT22 220В.
Рисунок 12 – Лампи світлосигнальні MT22

## Slide 19: Охорона праці
Охорона праці – це система правил і заходів, які забезпечують безпечну роботу на даному виробництві. При роботі на елеваторі необхідно передбачити ряд вимог, які б дозволили працюючому виконувати поставлене перед ним завдання в умовах, які передбаченні конструкторськими документами.
У хімічному виробництві на працівників можуть впливати такі шкідливі фактори:
- кількість і склад токсичних речовин, який залежить від використовуваних матеріалів. У зону дихання працівників можуть надходити токсичні речовини, що містять у складі твердої фази різні метали (залізо, хром, нікель, мідь, титан, алюміній тощо), їх окисні та інші сполуки, а також газоподібні токсичні речовини (фтористий водень, окис вуглецю, окисли азоту та ін.). Вплив на організм твердих та газоподібних токсичнихречовин може стати причиною хронічних і професійних захворювань;

## Slide 20
- теплове (інфрачервоне) випромінювання виробів прокалювального виробництва, інтенсивність якого залежить від температури попереднього підігріву виробів. При відсутності засобів індивідуального захисту вплив теплового випромінювання може привести до порушень терморегуляції, навіть до теплового удару. Контакт із нагрітими частинами печі може викликати опіки;
- шум, джерелами якого є вентилятори, пневмопроводи, джерела живлення та ін. Вплив шуму на організм залежить від спектральної характеристики і рівня звукового тиску;
- локальна вібрація, джерелом якої є пневматичні інструменти тощо;
- напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
- статичне навантаження. У результаті перенапруги можуть виникати захворювання нервово-м'язового апарата плечового поясу.

## Slide 21: Висновки
Внаслідок модернізації системи автоматизації та вибору оптимальних монтажних засобів рівень автоматизації на ньому підвищився, за рахунок застосування мікропроцесорного контролера FX2N-32MR-ES\UL для автоматичної обробки технологічних параметрів та персональної ЕОМ для відображення і збору історії усіх процесів в об'єкті, за рахунок вибору більш сучасних приладів автоматизації, управління та контролю. Завдяки вдосконаленню системи автоматизації та більш точного контролю, вимірювання технологічних параметрів збільшилась виробнича потужність технологічного процесу та поліпшилась якість вихідного продукту.

## Slide 22: Перелік джерел інформації
1. Бабіченко А.К. Промислові засоби автоматизації. Ч. І. Вимірювальні пристрої: Навч. посібник. / Бабіченко А.К. та ін.; за заг. ред. А К. Бабіченка. Харків: НТУ "ХПГ, 2001. 470 с.
2. Гончаренко Б. М., Ладанюк А. П. Автоматизація виробничих процесів харчових технологій : підручник. К. : НУХТ, 2014. 530 с.
3. Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації. Видавництво “Ліра- К”, 2014. 344 с.
4. Купчик М.П., Гадзюк М.П., Степанець І.Ф., та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа, 2000. - 416 с.
5. Трегуб В.Г., Ладанюк А.П., Плужников Л.Н. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации в пищевой промышленности.- М.:Агропромиздат,1991.-352с.
6. Голінько В.І. Основи охорони праці: підручник. М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т – 2-ге вид. Д.:НГУ, 2014. 271 с.

## Slide 23
7. О.М. Зігунов, Ю.А. Барилюк Автоматизація технологічних процесів / Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 151"Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" освітньої програми "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва". – С.: ВСП "СФК НУХТ", 2020 р. 37 с.
8. "Порядок виконання і оформлення текстової та графічної навчальної документації" С.: ВСП "СФК НУХТ", 2020 р. 54 с.
9. Блоки питания для промышленной автоматики: веб-сайт. URL: https://owen.ru/product/bloki_pitaniya_dlya_promishlennoj_avtomatiki (дата звернення: 12.12.2020).

## Slide 24: Дякую за увагу!