## Slide 1: Сканери штрихових кодів
Сканер штрихового коду – це пристрій, за допомогою якого виконується читання штрихового коду і передача його даних в персональный комп’ютер, касовий апарат або POS -систему.
назад
далі

## Slide 2
Головна функція сканерів штрих-кодів – читання зображення штрих-коду та перетворення його в цифровий сигнал. Функцію перетворення виконує спеціальний декодер, як правило, вбудований в сканер або виконаний у вигляді окремого пристрою, який підключаєтся між сканером та комп’ютером, касовим апаратом або POS-системою.
назад
далі
Цікаво,,,

## Slide 3: Класифікація сканерів штрих-кодів
назад
далі
По типу
джерела
світла
По
інтерфейсу
підключення
За
типом
виконання
По
технології
зчитування

## Slide 4: По типу джерела світла:
назад
далі
Image або матрична
технологія
Лазерні
сканери
Світлодиодні
( ССД)
Контактні
Далекої дії

## Slide 5
Контактні світлодиодні сканери - зчитують інформацію засвічуючи всю область, яка містить штрих-код. Моделі сканерів цього типу мають невелику відстань зчитування, при цьому штрих-код повинен бути чітким і нанесеним на рівну поверхню.
назад
далі

## Slide 6
Світлодиодні сканери далекої дії відрізняються більшою відстанню зчитування і механизмом розпізнавання зображення, який дозволяє зчитувати неякісно надруковані і пошкоджені коди (наприклад, які нанесені на нерівну поверхню). Більшість таких сканерів зчитують штрих - коди на відстані 6-15 см.
назад
далі

## Slide 7
Image або матрична технологія, заснована на тому, що для вилучення із штрих-коду інформації використовується не частина штрих-коду, підсвічена лазером або світлодіодами, а все зображення повністю. Ця технологія дозволяє розпізнавати двомірні (2D) штрих-коди, дрібні або пошкоджені штрих-коди, а також зчитувати їх через вакуумну плівку.
назад
далі

## Slide 8
Лазерні сканери зчитують інформацію за допомогою вузького променя лазера.
Вони бувають різноманітні –
від розміру олівця до
великих стаціонарних багатоплоскосних сканерів штрих-кодів, відстань зчитування яких добігає декілька десятків сантиметрів незалежно від нахилу етикетки.
далі
назад
Зчитуємо…

## Slide 9: По інтерфейсу підключення
“Клавіатурні” сканери
Сканери з інтерфейсом RS-232C
Сканери з USB
Докладніше…
далі
назад

## Slide 10: За типом виконання
назад
далі
Стаціонарні
- горизонтальні
- вертикальні
- біоптичні
Ручні
Комбіновані
(стаціонарні/ручні)

## Slide 11
Стаціонарні сканери при зчитуванні нерухомі і зчитування відбувається шляхом проведення штрих-коду товару перед системою зчитування поверхні сканера. В залежності від типу виконання стаціонарні сканери бувають вертикальні, горизонтальні, біоптичні та щельові (для зчитування штрих-коду з картки), вбудовані та настільні. В торгівлі використовуються горизонтальний, вертикальний та біоптичний сканери штрих-кодів. Встановлюють їх в великих магазинах, де важливо швидко обслужити покупця на касовому вузлі, щоб не створювати чергу.
далі
назад

## Slide 12
Горизонтальні сканери штрих-кодів вбудовують на касовому вузлі і
таким чином вивільняють місце на касовому столі. Швидкість обслуговування покупців зростає.
далі
назад

## Slide 13
Вертикальні сканери штрих-кодів більш практичні. Перевагами такого рішення є: збільшення швидкості обслуговування покупця завдяки скороченню часу, який до цього витрачалося на постійні повороти до монітора і назад; зниження витрат на заміну стекол в сканері штрих кодів, на який касири кидають товар.
назад
далі

## Slide 14
  Технічною особливістю біоптичних моделей
  є здатність зчитувати штрих-коди з усіх чотирьох сторін товару. Деякі моделі поєднують в собі сканер штрих-коду і ваги. Високі механічні якості забезпечують надійну роботу і високу швидкість сканування.
назад
далі

## Slide 15
Ручні сканери необхідно тримати в руці і проводити зчитування прикладаючи пристрій до штрих-коду на етикетці. При наявності опції «кнопка сканування» читання штрих-коду відбувається автоматично, якщо навести луч сканеру на штрих-код и натиснути кнопку сканування. Використовують у випадках, коли необхідно забезпечити більшу свободу дій оператора.
назад
далі

## Slide 16
Комбіновані моделі призначені для роботи в двох режимах. Це або ручний сканер, у комплект до якого входить кріплення або підставка, що дозволяє його зафіксувати або настільний, який закреплений на гнучкий штангі.
назад
далі

## Slide 17: По технології зчитування
Однопроменеві (або одноплощинні) лазерні сканери випромінюють один скануючий промінь і можуть читати штрих-код тільки в одному положенні.
Багатопроменеві ( або багатоплощінні) сканери випромінюють кілька скануючих променів у різних площинах, що дозволяє зчитувати штрих-код в будь-якому положенні. Вони найчастіше використовуються в теперешній час.
далі
назад