## Slide 1
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
імені ГЕРОЇВ КРУТ
Кваліфікаційна робота
на тему
“РОЗРОБКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО КАНАЛУ З БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ”
Розробив: курсант 1701 групи Кризький С.
Керівник: доцент кафедри №11 Османов Р.Н.
КИЇВ-2021
Notes: Шановний Голова та члени екзаменаційної комісії вашій увазі пропонується ДИПЛОМНА РОБОТА на тему
РОЗРАХУНОК ЗАВАДОЗАХИЩЕНОГО КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ З БЕЗПІЛОТНИМ АВІАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ
<number>

## Slide 2
2
Актуальність роботи
Notes: Аналіз бойових дій на сході України показав необхідне збільшення використання Безпілотних авіаційних комплексів. Безпілотні авіаційні комплекси застосовується для виконання бойових задач тактичної повітряної розвідки та радіоелектронної боротьби, коригування вогню всіх бойових засобів, бойового управління та зв’язку, метеорологічної, радіаційної та біологічної розвідки. В сучасній бойовій обстановці доцільно використовувати безпілотні літальні апарати які виконують ті ж завдання що і пілотовані літальні апарати без ризику для особового складу в інтересах командування різних видів збройних сил.
<number>

## Slide 3
3
Завдання роботи
Мета дослідження полягає у побудові завадозахищеного каналу зв’язку з БпЛА для передачі телеметричної інформації.
Об’єктом дослідження є телекомунікаційні канали передачі даних в безпілотних авіаційних комплексі.
Предметом дослідження є розрахунок та побудова аналітичної моделі завадозахищеного каналу зв’язку з безпілотним авіаційним апаратом з використанням внутрішньо-лінійної частотно-імпульсної модуляції.
Завдання:
Провести аналіз побудови безпілотних авіаційних комплексів.
Провести аналіз засобів та методів побудови телекомунікаційних каналів передачі даних в безпілотних авіаційних комплексах
Провести розрахунок завадозахищеного каналу зв’язку з безпілотним літальним апаратом з використанням внутрішньо-імпульсної лінійно-частотної модуляції.

## Slide 4
4
Аналіз безпілотних авіаційних комплексів
BLOS
(beyond line of sigh)
LOS
(line of sigh)
Notes: Безпілотний авіаційний комплекс (БАК) – це складна система до якої входить БпЛА, наземна станція управління та телекомунікаційне обладнання від якого залежить якісне, надійне та стійке управління БпЛА. В залежності від класу БпЛА існують різні підходи щодо побудови телекомунікаційних каналів зв'язку.
<number>

## Slide 5
6
Вимоги, що висуваються до каналу керування БпЛА
Вимоги до телекомунікаційного обладнання радіозв’язку з БпЛА військового призначення
5
вимогами до маси та габаритів;
енергоефективність приймально-передавального пристрою БпЛА;
необхідна дальність зв'язку при заданій ймовірності бітової помилки;
завадозахищеність;
розвідзахищеність.
Notes: Вибір робочого частотного діапазону радіоканалу зв'язку обумовлюється кількома факторами:
  вимогами до маси, габаритів і споживання приймально-передавального пристрою БпЛА;
  необхідної дальністю роботи при заданій ймовірності бітової помилки;
можливістю отримання ліцензії на роботу в необхідному діапазоні або можливістю безліцензійної роботи.
Стратегічні безпілотні літальні апарати зазвичай використовують системи супутникового зв'язку що в свою чергу забезпечують достатньо великі відстані польотів. Для тактичних безпілотні літальні апарати доцільно будувати телекомунікаційні канали між літальним апаратом та наземною станцією управління
<number>

## Slide 6
6
Загальна структура кадру для передачі одного блоку даних
Структурна схема каналу зв’язку з CSS
Внутрішньо-імпульсна лінійно-частотна модуляція
Notes: ВЛЧМ використовує асинхронний режим прийому-передачі при якому передавач може розпочати генерацію сигналу в будь-який проміжок часу. В такому випадку використовується преамбула, що дозволяє приймачу детектувати активність передавача. По завершенню преамбули слідує параметр синхронізації та блок даних фізичного рівня
<number>

## Slide 7
7
Ймовірність бітової помилки
Відстань, м | 2-FSK: 4,8 кб/с |  | Відстань, м | LORA: 125 кГц, SW=8 (3.125 кб/с) | 
 | Чутливість, dBm | Пропущених пакетів, % |  | Чутливість, dBm | Пропущених пакетів, %
100 | -97 | 0 | 80 | -91 | 0
150 | -100 | 0 | 150 | -100 | 0
250 | -112 | 1 | 280 | -102 | 0
300 | - | 100 | 330 | -114 | 10
450 | -118 | 8 | 480 | -124 | 0
600 | - | 100 | 560 | -120 | 0
800 | - | 100 | 1180 | -112 | 0
1200 | - | 100 | 1350 | -126 | 10
1500 | - | 100 | 1750 | -127 | 100
Порівняльна характеристика модуляцій з випробовування
Ймовірності бітової помилки для різних видів модуляції

## Slide 8
Залежність швидкості передачі даних від дальності та коефіціенту розширення спектру
Залежність швидкості передачі даних та відстані зв'язку від вибору коефіцієнту розширення
Порівняльна характеристика чутливості трансиверів
8
Модуляція | Швидкість передачі, кб/с | Чутливість, dBm | , dB
FSK | 1,2 | -122 | -
LORA, SF=12 | 0,293 | -137 | +15
LORA, SF=11 | 0,537 | -134,5 | +12,5
LORA, SF=10 | 0,976 | -132 | +10
LORA, SF=9 | 1757 | -129 | +7
LORA, SF=8 | 3125 | -126 | +4
LORA, SF=7 | 5468 | -123 | +1
LORA, SF=6 | 9375 | -118 | -3

## Slide 9
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
імені ГЕРОЇВ КРУТ
ВИСНОВОК
Під час виконання роботи було виконані наступні задачі:
Було проведено аналіз побудови безпілотних авіаційних комплексів.
Було проведено аналіз засобів та методів побудови телекомунікаційних каналів передачі даних в безпілотних авіаційних комплексах
Було проведено розрахунок та побудовано аналітичну модель завадозахищеного каналу зв’язку з безпілотним літальним апаратом з використанням внутрішньо-імпульсної лінійно-частотної модуляції.
10

## Slide 10
9
Порівняльний експеримент каналу зв’язку з БпЛА
Параметри сигналів |  | 
Частота | 433 МГц | 433 МГц
Вид модуляції | FM | ВЛЧМ
Потужність передавача | 200 мВт | 50 мВт
Дальність | 2 км (земля-земля) | 
Рівень прийому | 20% | 80%

## Slide 11
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
імені ГЕРОЇВ КРУТ
ДЯКУЮ
КИЇВ-2021
за увагу!
Notes: <number>