## Slide 1: План уроку
1. Індукційні плити, їх призначення, характеристика.
2. Будова, принцип роботи індукційних плит.
3. Правила експлуатації та безпеки праці.
4. Можливі проблеми під час експлуатації індукційних плит.

## Slide 2
Індукційні варильні поверхні – це нове покоління кухонної техніки, що дозволяє швидко та безпечно готувати завдяки електромагнітним потокам, які нагрівають виключно дно посуду.
Стильний зовнішній вигляд та високотехнологічність вигідно вирізняють індукційні поверхні на світовому ринку.
інновація

## Slide 3
Перша варильна поверхня з індукційними властивостями була виготовлена в 1987році.
Нагрівається не конфорка,а сковорода або каструля.Пере-дачі тепла через склянну поверхню не відбувається.
цікавинка

## Slide 4
Рідина швидше закипає на плиті.
Економиться час і електроенергія.
Страви на плиті не пригоряють.
Плита швидко реагує на зміну потужності і температури.
При роботі плити з пустим посудом,або посуд знятий- плита автоматично вимикається.
переваги індукційних плит
фільм

## Slide 5: Плити індукційні призначені для приготування перших, другіх і третіх страв у наплитному посуді.
На плитах можна варити, смажити,припускати,тушкувати.

## Slide 6
плити
різних
моделей

## Slide 8
фільм

## Slide 11
фільм

## Slide 12: Посуд для індукційних плит
Сковороди і каструлі з плоским магнітним днищем, діаметром не менше 12см. Матеріал –сталь, емальований і неемальований чугун, якщо вказано на посудині їх придатність.

## Slide 14: Індукційна плита ІК 35DP
Діапазон температури 60-2400С
Рівень потужності 10(500-2000Вт,600-1500Вт)
Границя часу 5-180хв.

## Slide 16
Плита має основу для встановлення на столі.
Пластмасовий корпус.
Нагріваюча поверхня-склокерамічна плита.
Під керамічною поверхнею встановлена мідна катушка.
Для приєднання до електромережі-шнур з вилкою. Пульт управління.

## Slide 17: Пульт керування плити включає:
1. Кнопки блокування .
2. Цифровий дисплей.
3. Контрольна лампочка включення.
4. Кнопка задання часу ◙ .
5. Кнопки вибирання ▲ : час, температура, потужність, можна збільшити.
6. Кнопки вибирання ▼ : час, температура, потужність, можна зменшити.
7. Кнопки вибирання ◄► : для рівня потужності і температури.
8. Вмикач та вимикач .

## Slide 18
пульт керування

## Slide 19: В індукційних плитах до мідної катушки, що під склокерамічною поверхнею подається електрина напруга. При цьому появляється магнітне поле,яке завдяки фізичному ефекту напряму підігріває каструлі.
принцип роботи плити
фільм

## Slide 21
Плиту встановити на рівне місце з вільним доступом,на відстані від стін та предметів не менше 5-10см.
Приєднати плиту до електромережі(при цьому засвітиться лампочка і пролунає звуковий сигнал-режим чекання).
Посуд поставити на середину нагрівального елемента.
правила експлуатації

## Slide 22
Задати рівень потужності, натиснувши◄►. За допомогою кнопок ▲ або▼ в будь-який час можна змінити параметри потужності в діапазоні 1-10.
Якщо ми не хочемо працювати з режимом потужності,то ми можемо, натиснувши кнопку ◄► перейти в режим температури (з’явиться “1200С”).

## Slide 23
За допомогою кнопок ▲, ▼ вибору можна в будь-який час змінити температуру від 60С до 2400С з кроком 200С. На цифровому дисплеї з'явиться обрана температура.
Після задання потужності або температури можна задати час, натиснувши кнопку ◙.На пульті з'явиться “0” і загориться контрольна лампочка часу.

## Slide 24
За допомогою кнопок ▲ або ▼ можна задати час роботи з 5-хвилинним інтервалом.Максимальний час-180хв.
Щоб перевірити час, що залишився, потрібно знову натиснути кнопку.
Якщо час вийшов,чути звуковий сигнал і плита автоматично переключається в режим очікування.
фільм

## Slide 25
Плита має дві кнопки блокування(для кожного нагрівального елемента). Дану кнопку використовують після встановлення рівня потужності або температури.Над кнопкою засвічується сигнальна лампочка,що вказує: на даний момент регулювати інші параметри не можна.
кнопка блокування
захист від дітей

## Slide 26
після роботи
плиту вимкнути, натиснувши на кнопку
від'єднати від електромережі

## Slide 27
охолодити
Гріючу поверхню та панель керування протерти м'якою тканиною з розчином мила,та витерти.

## Slide 28
Закривати вентиляційні отвори.
Тримати біля плити легкогорючі речовини,кислоти та луги.
Класти на плиту магнітні речі,металеві пластини,алюмінієву фольгу.
Користуватися грубими чистящими засобами.
Перебувати біля плити людям, які носять стимулятор серця.
заборонено