## Slide 1
Лекція 9 Перемикач, цикл while

## Slide 2: Згадуємо Arduino
Arduino –це Мікроконтролерний пристрій, який можна програмувати за допомогою комп’ютера.

## Slide 3: Arduino NANO

## Slide 4: Згадуємо дискретні(цифрові) входи та виходи
Цифровий сигнал – це сигнал який може набувати двох значень високого HIGH та низького LOW або ж 1/0.
Час
Стан
0(0в)
1(5в)

## Slide 5: Компіляція(перевірка)
Компіляція(перевірка) та
Завантаження
Новий скетч

## Slide 6: Що таке void setup() та void loop().
Виконується лише раз
Виконується нескінчено

## Slide 7: Які типи змінних вивчали?
Змінна типу intenger (int).
Змінна типу boolean (bool).
Змінна з плаваючою комою float.
Змінна типу char.
Текстова змінна типу String

## Slide 8: Змінна типу intenger (int)
це така комірка пам’яті яка дозволяє записувати значення цілих чисел від -32 768 до 32 767

## Slide 9: Змінна типу boolean (bool)
це така комірка пам’яті яка дозволяє записувати логічні значення тобто правда, або неправдаtrue/false, також можна записувати так: 1- це true, 0- це false

## Slide 10: Змінна з плаваючою комою float
це така комірка пам’яті яка дозволяє записувати значення чисел з плаваючою комою від -3.4028235E+38 до 3.4028235E+38

## Slide 11: Змінна типу char
це така комірка пам’яті яка дозволяє записувати значення символів

## Slide 12: Текстова змінна типу String
це така комірка пам’яті яка дозволяє записувати текстове значення

## Slide 13: Згадуємо монітор порту
Монітор порту (com port,uart) - це порт для зв’язку з платою Arduino.

## Slide 14: Команди управління
Serial.begin(швидкість)-запуск звязку
Serial.print(дані)-надсилає дані без переходу на нову строку
Serial.println(дані)-надсилає дані з переходом на нову строку
Serial.read()-зчитує дані

## Slide 15: Згадуємо аналоговий сигнал
Аналоговий сигнал, може набувати значення в діапазоні сигналу, тобто від 0 до 5в. Чому саме 5в?

## Slide 16: Згадуємо аналоговий сигнал
Arduino NANO 8 аналогових входів, від А0 до А7, позначається буквою А. Для зчитування значення використовується команда :
analogRead(пін входу);

## Slide 17: Згадуємо Аналогові Входи
При зчитуванні аналогового сигналу Arduino конвертує його в діапазоні від 0 до 1023
Тобто при зчитуванні:
0в-це число 0, а 5в-це число 1023

## Slide 18: Згадуємо Аналогові Виходи
В ARDUINO NANO доступні 6 пінів які можна налаштувати як аналоговий вихід, це 3, 5, 6, 9, 10, 11 піни. Так ви все вірно почули, деякі цифрові піни, можна налаштувати на аналоговий вихід.
Команда управління:
analogWrite(пін виходу,0..255);

## Slide 19: Згадуємо фоторезистор

## Slide 20: Вивчаємо перемикач
Перемика́ч або вимикач, іноді ту́мблер— електромеханічний пристрій для розмикання електричного кола або перемикання електричного струму з одного провідника на інший

## Slide 21: Вивчаємо перемикач
Перемикачі бувають звичайні та прохідні. Прохідні перемикають сигнал між середнім, та двома або більше контактів

## Slide 22: Які бувають?

## Slide 23: Вивчаємо цикл while
Цикл while – це такий цикл який виконується при певній умові, без можливості читання коду якщо умова циклу виконується.

## Slide 24: Синтаксис циклу while

## Slide 25: Зберемо схему

## Slide 26: Пишемо програму

## Slide 27: Зберемо схему

## Slide 28: Пишемо програму

## Slide 29: Пишемо програму

## Slide 30: Пишемо програму